## Slide 1
1探头起始位置：
位于钢轨左侧接近轨腰最上端，无偏角

## Slide 2
2探头偏角：
定位尺水平放置，借助定位尺将探头向上偏转10度
注：探头大小一定要与尺子凹槽大小一致

## Slide 3
探头入射点：探头中心
焊缝熔合线
40mm
3探头向前移动：
移动至探头入射点距本侧焊缝熔合线40mm处
素材按照本图示设计摆放即可。

## Slide 4
透视图
探头入射点发出
1探头起始位置：
位于钢轨左侧接近轨腰最上端，无偏角

## Slide 5
注：这里的光线只能打到轨腰最顶部，不能穿透到轨头。
透视图
轨头
轨腰
轨底
2探头偏角：
定位尺水平放置，借助定位尺将探头向上偏转10度

## Slide 6
光线在伤损处中断传播，伤损变成橙色
3探头向前移动：
移动至探头入射点距本侧焊缝熔合线40mm处

## Slide 7
波形变化如下
1.伤损波形状与始波完全相同。
2.伤损波从55mm处以短波形态开始出现，逐渐移动到45mm处出现最高波形，并以最高波形保持移动到40mm停止即可。